## Slide 1: 实习工作总结
霍子昂
2026/09/23

## Slide 2: 目录
自我介绍
实习期间的工作
实习期间工作总结与个人发展计划

## Slide 3: 自我介绍
基本信息
姓名：霍子昂
学历：硕士
专业：仪器科学与技术
毕业院校：西安电子科技大学
实习信息
实习部门：智能计算平台部\并行计算平台组\并行计算平台2组
实习岗位：AI加速算子开发工程师
实习时间：2026年7月1日—至今
工作内容
进行基础算子开发与模型推理简单优化；进行寒武纪算子开发 Skill 的优化；设计一个开发算子 Skill 的开发方案。
工作进展
得到许多了leader和同事在技术方案、问题定位、工作方法等方面的指导；完成算子 Skill 架构优化与动态 Shape 算子开发优化；根据算子开发skill的开发方案进行了多平台算子开发skill的设计。

## Slide 4: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 5: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化
GDRAM
(80GB)
IO-DMA
传输带宽 | GDRAM->SRAM | SRAM->NRAM | SRAM->WRAM
性能 | 1.83TB/s | 699GB/s | 668GB/s
计算单元 | TFU | add/mul | exp
性能 | 6.76TFLOPS | 96GOPS | 58GOPS
平台：寒武纪MLU+triton
实测性能
存储架构：
Cluster SRAM
(2 MiB / Cluster)
NRAM
(512 KiB / Core)
WRAM
(512 KiB / Core)
TFU / 计算单元
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 6: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化方式
例：二级缓存优化
其他优化方式
ST1: 串行执行
ST2: 双缓冲（重叠）
Load
Compute
Load
Compute
Load 0
Load 1
Compute 1
Load 0
Compute 1
根据硬件性能与算子的实际性能对比分析算子是访存瓶颈还是计算瓶颈，然后进行优化。
Tiling
分块策略
Reduction
归约优化
Grid
并行策略
Roofline
分析瓶颈
判断瓶颈
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 7: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化
例：MatMul：分块与流水优化
达到厂商 GEMM 的 68.4%：
扩大有效 Tile，提高数据复用；
双缓冲提高计算单元利用率。
Chart: 
| 早期基线 | Skill 版本 | 手写优化版 | PyTorch (厂商)
性能 | 12.6 | 92.6 | 150.8 | 220.4
TFLOPS
基础基线
多级缓冲
Tile/Grid
官方算子
其他算子
手写算子 | softmax | layernorm | flashattention
相比于pytorch | 1.23x | 1.02 | 0.55
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 8: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
Nano-vllm模型部署推理优化
背景：在mlu平台使用vllm进行部署推理时经常遇到下面的问题
相同请求重复计算；
复用前缀KV cache显存压力大；
CPU Offload开销大。
解决方法：MLU L1 + CPU L2 分层 Prefix KV Cache
项目目标
扩大 KV Cache 容量；
降低 Prefix HIT 场景 TTFT；
降低 CPU ↔ MLU 搬运开销。
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 9: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
MLU L1 + CPU L2 分层 Prefix KV Cache
用户请求
两级Prefix查询
L1命中（MLU）
复用KV Cache
L2命中（CPU）
搬运+复用KV Cache
均未命中
Prefill计算
后续计算
Qwen3-8B
Nano-vllm
主要问题变为：l2命中之后，数据如何搬运（CPU 至MLU）的更快。
项目整体方案
平台
MLU590（80GB)
BF16

## Slide 10: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：数据布局优化
B0
B1
B2
B3
Layer 0
Layer 1
Layer 2
Layer 35
⋮
…
L0
L1
L2
L3
…
L35
Block 0
Block 1
Block 2
Block N
⋮
…
恢复 Block 0
只需连续读取
L0
L1
L2
…
L35
一次传输
按 Layer 分散，访问跨度大；
MLU与cpu拷贝数据慢
按 Block 搬运，Block内部数据连续
优化前：Layer-Major 布局
优化后：Block-Major 布局
搬运性能提升（4096 tokens）
Store：307.8 ms → 19.3 ms （16.0×）
Load：398.7 ms → 29.8 ms （13.4×）
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 11: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：传输优化
请求 A
Prefix X
请求 B
Prefix X
请求 C
Prefix X
合并
CPU → MLU：加载一次
A 复用
B 复用
C 复用
Compute
Stream
计算流
Transfer
Stream
传输流
Prefill /
Attention
Attention
Attention
Pack
MLU
D2H
异步
H2D
异步
Unpack
MLU
记录 Event
KV 写完成
等待 Event
KV 加载完成
计算 / 搬运重叠
权重量化
LRU 缓存管理
INT8 KV 量化
自适应异步
并发加载合并
异步传输
其他优化
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 12: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：实验结果
指标 | 优化前 | 优化后 | 变化 / 说明
KV Store 耗时 | 307.8 ms | 19.3 ms | 加速 16.0×
KV Load 耗时 | 398.7 ms | 29.8 ms | 加速 13.4×
Prefix HIT 场景 TTFT | 435.9 ms | 107.8 ms | 缩短 75.3%
KV Cache 容量 | 1×（基准） | 约 2× | INT8 KV 量化
峰值吞吐 | — | 2158.1 tok/s | 优化后峰值
耗时指标测试条件：4096 tokens
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 13: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 14: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Hong, D. B.; Imani, A.; Ahmed, I. “From Anatomy to Smells: An Empirical Study of SKILL.md in Agent Skills.” arXiv:2607.01456, 2026.
原始 Skill 已具备完整开发流程
需求输入
Main
Code-Gen
Code-Review
Optimize
Kernel 交付
使用中遇到的问题
例子：输入 4096*8192的softmax算子，开发时间三小时，消耗200万token，加速比0.87
开发算子时间长
Token消耗高
只支持静态kernel
修改后验证成本高
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 15: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
一、算子开发时间长&Token消耗高
Main
Code-Gen
Review
Optimize
原语/规则
硬件信息
优化①：将流程与资料解耦，各个子代理按需加载共享参考资料
原始结构：每个子代理有各自的知识库
同类平台知识在多个子代理中重复维护
修改资料时需要多处进行修改
原语/规则
硬件信息
原语/规则
硬件信息
优化后：共享资料按需加载
Code-Gen
Review
Optimize
共享平台资料库
primitive · rules · hardware · profiler
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 16: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
一、算子开发时间长&Token消耗高
优化②：依据算子类型与 Profile 信号筛选策略，减少无效搜索
缺点：
有的算子不一定使用所有的优化策略
结束优化条件太苛刻。
性能分析
算子分类与瓶颈分析
优化策略选择
针对性优化
优化：
原始结构：便利所有优化措施
正确的 Kernel
基础配置 / Retiling / Reduce
Grid / Config
深度优化
内存 / 指令 / 流水
连续 3 轮无提升
且 Profile 无新建议后结束
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 17: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
优化③：合并读取相同资料、任务较轻的阶段，减少重复调度
一、算子开发时间长&Token消耗高
1. 需求理解
2. 语义分析
3. Mapping 设计
4. Kernel 设计
5. 代码生成
6. 测试生成
7. 自检与整理
Design Agent 步骤 1–4
Build Agent 步骤 5–6
Verify Agent 步骤 7
 | 消耗token | 消耗token
softmax | 186万 | 94万
layernorm | 143万 | 80万
正确性分析：
理论上： 大模型能力变强，新阶段任务
不重且选择融合的都是高度重叠的阶段；
实际测试： 进行数十种算子开发测试，
新旧版本生成近乎一致。
合并优化
原本七个子代理
结果：
每个子代理重复加载许多资料
具体实现较简单
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 18
16
静态方案的限制
动态开发目标
Kernel 结构限制输入尺寸
循环范围或输出大小固定，
难以直接覆盖其他输入尺寸。
跨 Shape 性能不稳定
同一静态配置应用到其他 Shape，
性能可能明显下降。
01
动态 Kernel
让实现支持目标 Shape 范围
02
自动化参数搜索
依据 Shape 与硬件约束选择配置
03
多 Kernel Family
使用不同结构覆盖不同尺寸特征
同时扩展尺寸支持、配置搜索与 Kernel 结构选择
二、动态shape开发功能
实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 19: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
二、动态shape开发功能
运行阶段
输入shape
Dispatch
选择kernel
计算
构建Kernel Family
搜索与验证候选配置
形成 Dispatch 规则
Family A
小尺寸优化
Family B
分块 / 分阶段
Family C
整轴结构
开发阶段
按照硬件参数去设置配置范围
Family
×
Config
×
Shape
记录适用的 Family 与配置
生成运行时选择规则
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 20: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
二、动态shape开发功能
算子 | 静态方案 |  | 动态方案 | 
 | 加速比 | 耗时（h） | 加速比 | 耗时（h）
Softmax | 1.230× | 2.0 | 1.182× | 5.0
LayerNorm | 1.000× | 1.2 | 1.020× | 4.5
RMSNorm | 0.960× | 1.8 | 1.300× | 3.9
GELU | 1.150× | 1.6 | 1.490× | 4.0
开发时间提升
相对 PyTorch 加速比；每个算子开发完成后随机测试 144 个 Shape。
静态方案面向单一 Shape，动态方案面向目标 Shape 范围。
动态shape的平均性能反而超过了静态shape。
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 21: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Hong, D. B.; Imani, A.; Ahmed, I. “From Anatomy to Smells: An Empirical Study of SKILL.md in Agent Skills.” arXiv:2607.01456, 2026.
三、Skill修改后验证成本高
原Skill没有修改验证机制：对skill进行简单修改后，需要重新跑一遍算子开发验证
优化①：建立三阶段验证机制
层级 | 验证内容与成本 | 成本
L1 | 静态结构验证 Markdown 规则，平台说明更新 | 分钟级
L2 | Workflow 行为验证 中等成本，检查流程是否按预期工作 | 十分钟级
L3 | 真实算子开发验证 高成本，验证算子开发策略相关修改 | 小时级
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 22: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
三、Skill修改后验证成本高
优化后
Review 重试
恢复 Artifact继续执行
Build 缓存
Design 缓存
原流程
Review ×
意外停止需要从头执行
Build ✓
Design ✓
思路：各阶段，各子代理，产出并识别可以复用的Artifact。
当因为意外中断算子开发时：从最近有效阶段恢复。
当进行修改验证时：如果仅修改 Review Rule，就从Review继续。
优化②：中间产物复用与断点续跑机制
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 23: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 24
跨平台结构优化
平台专属资料差异大
硬件架构
平台知识分散在整个开发流程中
Yang, J., Jimenez, C. E., Wettig, A., et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. arXiv:2405.15793, 2024.
目前Skill结构分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
编程模型
工具链与环境
跨平台需要多个模块大范围修改，替换成本高
需求分析
代码生成
正确性验证
性能分析
迭代优化
通用开发流程
Workflow；
阶段产物；
验证机制；
Agent 协作。
可复用
进行解耦
平台资料
硬件架构；
编程模型；
开发环境与工具链；
优化方法及高性能案例。
进行替换
算子的开发流程具有通用性
平台资料替换困难
Notes: 算子的开发流程具有通用性，但是由于
硬件架构的差异和原skill流程与
各种专属信息相互耦合，无法简单修改复用。

## Slide 25
通用流程保持不变
需求分析
代码生成
正确性验证
性能分析
迭代优化
交付输出
Workflow + 平台资料库 = 新平台 Operator Skill
Yang, J., Jimenez, C. E., Wettig, A., et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. arXiv:2405.15793, 2024.
开发新平台Skill流程
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
资料来源：
01 Workflow
02 平台资料库
官方资料
环境监测
Microbenchmark
实际开发经验
文件结构不变
内容几乎全部修改
硬件架构
编程环境
算子画像
性能分析
优化方法
支持原语
新平台按需补充修改
（修改程度低）
补充平台信息限制
修改阶段契约
真实硬件验证
复测流程稳定
Notes: 第一阶段明确目标平台（GPU、MLU、Ascend或其他）、编程后端（Triton、CUDA C、BANG C、Ascend C等）、环境版本及算子需求。精度示例为FP16、BF16、FP32，性能指标为相对基线或绝对值。第二阶段复用已验证的方法，不重新设计流程。第三阶段补齐可执行机制：执行阶段生成Kernel/Test/Script，经编译、运行、精度、性能Gate检查，PASS进入下一阶段，FAIL进入自动或人工Retry，也可Fallback；保留Artifact并利用Cache加速迭代。第四阶段按规范封装为<platform>-operator V0。第五阶段依次检查L1基础能力、L2平台行为、L3典型算子，并输出测试结果与问题清单。第六阶段根据结果持续优化，形成稳定、可恢复、可复用且工程规范完善的Skill。后续扩展算子类型、Shape、精度、平台及社区分享。验证失败时分别定位Workflow、Platform Knowledge、Optimization问题，修改流程、补充平台知识、完善优化规则后重新测试，直至满足要求。

## Slide 26
相对 PyTorch 加速比
Skill / 算子 | LayerNorm | Softmax | MatMul
MLU Triton | 1.00× | 1.23× | 0.45×
BANG C | 0.32× | 0.27× | 0.33×
GPU Triton | 1.43× | 1.06× | 0.63×
CUDA C | 1.45× | 1.06× | 0.53×
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
目前已经进行四类skill的开发与验证
统一测试设置
平台：寒武纪 MLU、NVIDIA GPU；
编程模型：Triton、BANG C、CUDA C；
算子：LayerNorm、Softmax、MatMul；
Shape：典型静态 Shape；
精度：FP16 计算，FP32 累加。
性能分析
MatMul 加速比均低于 1×；
BANG C 的三类算子均低于基线；
Skill开发的简单算子基本可以比平
官方算子。
多平台实践结果分析
实验设置与结果分析
Notes: 测试配置：统一测试集，LayerNorm、Softmax、MatMul；典型静态与动态Shape；FP16计算、FP32累加；指标包括相对PyTorch加速比、开发耗时及正确性。四类Skill为寒武纪MLU+Triton、寒武纪MLU+BANG C、NVIDIA GPU+Triton、NVIDIA GPU+CUDA C。
性能（LayerNorm/Softmax/MatMul）：MLU Triton=1.00/1.23/0.45倍，BANG C=0.01/0.05/0.33倍，GPU Triton=1.43/1.06/0.53倍，CUDA C=1.45/1.06/0.33倍。加速比小于1表示慢于PyTorch基线。
开发耗时从需求输入到通过验证，单位小时：MLU Triton=1.0/1.2/1.8，BANG C=3.5/3.2/4.0，GPU Triton=0.8/1.0/1.6，CUDA C=0.7/0.9/1.5。
本组结果支持方法可复用、可迁移，但MatMul表现和BANG C整体性能暴露平台知识不足。通过定位问题、补充Platform Profile、优化规则及参考实现持续完善。具体设备型号、软件版本、完整Shape清单及统计口径未随图片提供，数值按原图报告，未独立复测。

## Slide 27
开发耗时（小时，从需求输入到通过验证）
Chart: 
| MLU Triton | BANG C | GPU Triton | CUDA C
LayerNorm | 1 | 3.5 | 0.8 | 0.7
Softmax | 1.2 | 3.2 | 1 | 0.9
MatMul | 1.8 | 4 | 1.6 | 1.5
多平台实践结果分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
实验设置与结果分析
统一测试设置
平台：寒武纪 MLU、NVIDIA GPU；
编程模型：Triton、BANG C、CUDA C；
算子：LayerNorm、Softmax、MatMul；
Shape：典型静态 / 动态 Shape；
精度：FP16 计算，FP32 累加。
性能分析
BANG C的开发时间最长；
Triton平台算子开发平均时间1.4h；
Notes: 测试配置：统一测试集，LayerNorm、Softmax、MatMul；典型静态与动态Shape；FP16计算、FP32累加；指标包括相对PyTorch加速比、开发耗时及正确性。四类Skill为寒武纪MLU+Triton、寒武纪MLU+BANG C、NVIDIA GPU+Triton、NVIDIA GPU+CUDA C。
性能（LayerNorm/Softmax/MatMul）：MLU Triton=1.00/1.23/0.45倍，BANG C=0.01/0.05/0.33倍，GPU Triton=1.43/1.06/0.53倍，CUDA C=1.45/1.06/0.33倍。加速比小于1表示慢于PyTorch基线。
开发耗时从需求输入到通过验证，单位小时：MLU Triton=1.0/1.2/1.8，BANG C=3.5/3.2/4.0，GPU Triton=0.8/1.0/1.6，CUDA C=0.7/0.9/1.5。
本组结果支持方法可复用、可迁移，但MatMul表现和BANG C整体性能暴露平台知识不足。通过定位问题、补充Platform Profile、优化规则及参考实现持续完善。具体设备型号、软件版本、完整Shape清单及统计口径未随图片提供，数值按原图报告，未独立复测。

## Slide 28: 实习期间工作总结和个人发展计划
工作总结：
在海康威视智能计算平台部的实习过程中，我受益匪浅：
在实际项目中形成了从问题定位、发干设计、实验验证到总结沉淀的完整工作思路；
实习过程中得到许多了leader和同事在技术方案、问题定位、工作方法等方面的指导，对实际研发团队的工作方式 有了更深的理解；
实习过程中我清晰的认识到了自己的优势和不足，同时也在不断改进自己的工作方式与总结能力。
个人发展计划：
持续补足基础与工程能力；
提升独立承担项目的能力，加强技术汇报与团队协作能力；
继续深耕算子优化方向，同时保持对新平台、新工具和新技术的学习。

## Slide 29
谢谢！
公司总部：杭州市滨江区阡陌路555号
股票代码：002415
客服电话：400-700-5998
www.hikvision.com