## Slide 1: 实习工作总结
霍子昂
2026/09/23

## Slide 2: 目录
自我介绍
实习期间的工作
实习期间工作总结与个人发展计划

## Slide 3: 自我介绍
基本信息
姓名：霍子昂
学历：硕士
专业：仪器科学与技术
毕业院校：西安电子科技大学
实习信息
实习部门：智能计算平台部\并行计算平台组\并行计算平台2组
实习岗位：AI加速算子开发工程师
实习时间：2026年7月1日—至今
工作内容
进行基础算子开发与模型推理简单优化；进行寒武纪算子开发 Skill 的优化；设计一个开发算子 Skill 的开发方案。
工作进展
得到许多了来自主管和带教在技术方案、问题定位、工作方法等方面的指导；完成算子 Skill 架构优化与动态 Shape 算子开发优化；根据算子开发skill的开发方案进行了多平台算子开发skill的设计。

## Slide 4: 目录
Mlu平台算子优化
寒武纪算子开发SKILL优化
算子开发 Skill 开发指南

## Slide 5: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化
GDRAM
(80GB)
IO-DMA
传输带宽 | GDRAM->SRAM | SRAM->NRAM | SRAM->WRAM
性能 | 1.83TB/s | 699GB/s | 668GB/s
计算单元 | TFU | add/mul | exp
性能 | 6.76TFLOPS | 96GOPS | 58GOPS
平台：寒武纪MLU+triton
实测性能
存储架构：
Cluster SRAM
(2 MiB / Cluster)
NRAM
(512 KiB / Core)
WRAM
(512 KiB / Core)
TFU / 计算单元
Notes: 我最开始做的工作是在mlu590平台上，使用triton语言进行一些算子开发，算子开发前首先了解了寒武纪卡的存储架构和实际能达到的基础性能指标，

## Slide 6: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化方式
例：二级缓存优化
其他优化方式
ST1: 串行执行
ST2: 双缓冲（重叠）
Load
Compute
Load
Compute
Load 0
Load 1
Compute 1
Load 0
Compute 1
根据硬件性能与算子的实际性能对比分析算子是访存瓶颈还是计算瓶颈，然后进行优化。
Tiling
分块策略
Reduction
归约优化
Grid
并行策略
Roofline
分析瓶颈
判断瓶颈
Notes: 有了上述指标之后，在开发算子的时候，就可以根据硬件性能以及算子实际达到的性能去分析它是访存瓶颈还是计算瓶颈，然后分别进行优化。如果发现计算单元的利用率不高，就可以采用下面的流水线多级缓存优化，尽可能不要让计算单元闲下来。此外还有一些其他的优化方式，比如调整分块策略，规约优化，Grid并行策略优化等，可以通过画出roofline判断优化后依然被什么因素限制。

## Slide 7: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化
例：MatMul：分块与流水优化
达到厂商 GEMM 的 68.4%：
扩大有效 Tile，提高数据复用；
双缓冲提高计算单元利用率。
Chart: 
| 早期基线 | Skill 版本 | 手写优化版 | PyTorch (厂商)
性能 | 12.6 | 92.6 | 150.8 | 220.4
TFLOPS
基础基线
多级缓冲
Tile/Grid
官方算子
其他算子
手写算子 | softmax | layernorm | flashattention
相比于pytorch | 1.24x | 1.02x | 0.55x
Notes: 这里举一个具体优化的例子，matmul，最开始的kernel性能只有12.6tflops，后续通过优化tile分开和多级缓冲达到了150.8tflops，达到了厂商gemm的68.4%。这时的主要差距来源就是triton和bangc 的差距。因为bangc可以直接调用基层指令，但是triton使用的是高层封装好的计算指令，比如dot。所以性能无法达到机制。此外也进行了一些其他算子的开发。

## Slide 8: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
Nano-vllm模型部署推理优化
背景：在mlu平台使用vllm进行部署推理时经常遇到下面的问题
不复用前缀相同请求重复计算；
复用前缀KV cache显存压力大；
CPU Offload开销大且vllm不支持mlu平台的CPU Offload。
解决方法：MLU L1 + CPU L2 分层 Prefix KV Cache
项目目标
扩大 KV Cache 容量；
降低 Prefix HIT 场景 TTFT；
降低 CPU ↔ MLU 搬运开销。
Notes: 接下来做了一个基于nano-vllm的模型部署推理的优化。在mlu平台使用vllm进行部署推理时经常遇到下面的问题，首先是不复用前缀相同请求重复计算，复用前缀KV cache显存压力大，而且CPU Offload开销大且vllm不支持mlu平台的CPU Offload。为了解决这个问题，我做了mlu显存l1 +cpu内容l2 的分层kv cache 机制。目的是实现扩大 KV Cache 容量，降低 相同前缀场景下的 TTFT，以及降低 CPU ↔ MLU 数据搬运的开销。

## Slide 9: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
MLU L1 + CPU L2 分层 Prefix KV Cache
用户请求
两级Prefix查询
L1命中（MLU）
复用KV Cache
L2命中（CPU）
搬运+复用KV Cache
均未命中
Prefill计算
后续计算
Qwen3-8B
Nano-vllm
主要问题：l2命中之后，数据如何搬运（CPU 至MLU）的更快。
项目整体方案
平台
MLU590（80GB)
BF16
Notes: 项目整体架构如图。用户请求进来，会先进行一个前缀查询，如果l1命中，说明复用的tokens在mlu上，直接复用，进行后续计算即可。如果l2命中，说明此时kvcache位于cpu，需要进行一次cpu-mlu的数据搬运，然后再复用。如果均没有命中，开始计算。主要平台是 590显卡，qwen3 的8b模型，nano-vllm基础上进行修改。这个方案勇敢cpu的内存扩展，增大了kvcache的容量，现在的主要问题就成为了l2命中之后，数据如何搬运（CPU 至MLU）的更快。

## Slide 10: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：数据布局优化
B0
B1
B2
B3
Layer 0
Layer 1
Layer 2
Layer 35
⋮
…
L0
L1
L2
L3
…
L35
Block 0
Block 1
Block 2
Block N
⋮
…
恢复 Block 0
只需连续读取
L0
L1
L2
…
L35
一次传输
按 Layer 分散，访问跨度大；
MLU与cpu拷贝数据慢
按 Block 搬运，Block内部数据连续
优化前：Layer-Major 布局
优化后：Block-Major 布局
搬运性能提升（4096 tokens）
Store：307.8 ms → 19.3 ms （16.0×）
Load：398.7 ms → 29.8 ms （13.4×）
Notes: 为了搬运的更快，我首先进行了一个数据布局的优化，我搬运的基础单位是block，因为layer太长，tokens太小。原始kv cache是按照Layer-Major 布局，每个block块分散到不同的layer，这会导致拷贝数据速度很慢。所以 我再传送数据前，先打包到一起，然后将整块block直接传送过去，由于内存连续，所以传送数据较快。再4096tokns下，store和load 的速度都得到了大幅度的提升。

## Slide 11: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：传输优化
请求 A
Prefix X
请求 B
Prefix X
请求 C
Prefix X
合并
CPU → MLU：加载一次
A 复用
B 复用
C 复用
Compute
Stream
计算流
Transfer
Stream
传输流
Prefill /
Attention
Attention
Attention
Pack
MLU
D2H
异步
H2D
异步
Unpack
MLU
记录 Event
KV 写完成
等待 Event
KV 加载完成
计算 / 搬运重叠
权重量化
LRU 缓存管理
INT8 KV 量化
自适应异步
并发加载合并
异步传输
其他优化
Notes: 也做了一个传输的优化，将多个重复前缀的请求，合并到一起，这样cpu-mlu段只需加载一次即可。以及异步传输的优化，将计算与打包 异步拷贝分为两个stream，实现计算与搬运的重贴，采用event进行流之间的通信。此外 进一步做了权重量化，lru缓存管理，int kvcache量化 以及自适应异步（异步传输不一定比同步传输快，当请求比较少的时候，同步反而会快一点）的优化。

## Slide 12: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：实验结果
指标 | 优化前 | 优化后 | 变化 / 说明
KV Store 耗时 | 307.8 ms | 19.3 ms | 加速 16.0×
KV Load 耗时 | 398.7 ms | 29.8 ms | 加速 13.4×
Prefix HIT 场景 TTFT | 435.9 ms | 107.8 ms | 缩短 75.3%
KV Cache 容量 | 1×（基准） | 约 2× | INT8 KV 量化
峰值吞吐 | 2574 tok/s | 3118 tok/s | 优化后峰值
耗时指标测试条件：4096 tokens

## Slide 13: 目录
Mlu平台算子优化
寒武纪算子开发SKILL优化
算子开发 Skill 开发指南
Notes: 下面是对一个寒武纪算子开发skill进行的优化

## Slide 14: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Hong, D. B.; Imani, A.; Ahmed, I. “From Anatomy to Smells: An Empirical Study of SKILL.md in Agent Skills.” arXiv:2607.01456, 2026.
原始 Skill 已具备完整开发流程
需求输入
Main
Code-Gen
Code-Review
Optimize
Kernel 交付
使用中遇到的问题
例子：输入 4096*8192的softmax算子，开发时间三小时，消耗200万token，加速比0.87
开发算子时间长
Token消耗高
只支持静态kernel
修改后验证成本高
Notes: 目前的寒武纪算子开发skill已经具备完整的开发流程，从输入需求到后面的算子优化都已经很全面。但是再使用过程中也遇到了一些问题，使用这个skill开发算子时，开发的时间比较长，token消耗比较高。而且只支持静态kernel的开发，对skill进行简单修改后验证成本很高，没有验证机制，只能冲跑一遍验证。比如 只能输入一个shape的算子，开发时间三个小时，消耗量200万token，加速比相比于厂商时0.87.

## Slide 15: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
一、算子开发时间长&Token消耗高
Main
Code-Gen
Review
Optimize
原语/规则
硬件信息
优化①：将流程与资料解耦，各个子代理按需加载共享参考资料
原始结构：每个子代理有各自的知识库
同类平台资料在多个子代理中重复维护
修改资料时需要多处进行修改
原语/规则
硬件信息
原语/规则
硬件信息
优化后：共享资料按需加载
Code-Gen
Review
Optimize
共享平台资料库
primitive · rules · hardware · profiler
Notes: 针对与第一个算子开发时间长，token消耗高的问题，我分析了一下他的原始结构，一个main主流程，分别调用三个子skill进行开发，每个skill都有各自的资料库，但是不同资料库的内容大致相同，都是原语 规则 硬件信息之类的东西，这就导致当我们想要修改一些内容时，需要再每个skill中单独进行查找修改。因此做了一个将流程与资料解耦的优化，将各个skill共用的资料合并到一个共享资料库中，各个子代理按需加载共享资料。这一步方便我们后续进行优化修改。

## Slide 16: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
一、算子开发时间长&Token消耗高
优化②：依据算子类型与 Profile 信号筛选策略，减少无效搜索
缺点：
有的算子不一定使用所有的优化策略
结束优化条件太苛刻。
性能分析
算子分类与瓶颈分析
优化策略选择
针对性优化
优化：
原始结构：便利所有优化措施
正确的 Kernel
基础配置 / Retiling / Reduce
Grid / Config
深度优化
内存 / 指令 / 流水
连续 3 轮无提升
且 Profile 无新建议后结束
Notes: 实际使用中发现，skill在进行算子开发时，会便利所有的优化措施，穷尽所有优化，并且重复优化，只有当连续三轮无提升之后，才停止。这造成了大量时间和token的浪费。因为有的算子不一定使用所有的优化策略，而且结束优化条件太苛刻。因此做了一个优化，先进性profile分析，根据算子类型和瓶颈进行优化策略的选择进行针对性优化。当然 这一步只是排除明显不适用的优化，比较保守。
，

## Slide 17: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
优化③：合并读取相同资料、任务较轻的阶段，减少重复调度
一、算子开发时间长&Token消耗高
1. 需求理解
2. 语义分析
3. Mapping 设计
4. Kernel 设计
5. 代码生成
6. 测试生成
7. 自检与整理
Design Agent 步骤 1–4
Build Agent 步骤 5–6
Verify Agent 步骤 7
 | 消耗token | 消耗token
softmax | 186万 | 94万
layernorm | 143万 | 80万
正确性分析：
理论上： 大模型能力变强，新阶段任务
不重且选择融合的都是高度重叠的阶段；
实际测试： 进行数十种算子开发测试，
新旧版本生成近乎一致。
原本七个子代理
结果：
每个子代理重复加载许多资料
每个子代理各自任务较轻
优化合并：
Notes: 在生成kernel阶段。Skill采用了7个子代理，十分细致安全的生成kernel，这样固然会确保生成的kernel质量较高，但是也导致每个子代理都需要加载很多重复的资料，和上下文，造成时间空间的验证浪费。而且现在大模型能力变强，这些代理各自实际复杂完成的任务较轻，因此进行一些合并，将读取相同资料、任务较轻的阶段合并，减少重复调度。优化完也进行了一些测试，softmax消耗的token从186万降低至94万，layernorm消耗的token从143万降低至80万，为了进一步确认效果进行数十种算子开发测试，新旧版本生成kernel近乎一致。

## Slide 18
16
静态方案的限制
动态开发目标
Kernel 结构限制输入尺寸
循环范围或输出大小固定，
难以直接覆盖其他输入尺寸。
跨 Shape 性能不稳定
同一静态配置应用到其他 Shape，
性能可能明显下降。
01
动态 Kernel
让实现支持目标 Shape 范围
02
自动化参数搜索
依据 Shape 与硬件约束选择配置
03
多 Kernel Family
使用不同结构覆盖不同尺寸特征
二、动态shape开发功能
实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Notes: 在简单解决开发时间长和token消耗问题后，我对这个skill添加了一个动态shape开发的功能。首先分析了一下静态方案的限制，生成的kernel结构就已经不支持很多输入shape了，而且就算支持 性能也很不问题。动态的主要思路就是首先让kernel通用一点，然后让一些关键的参数进行搜索取最优，因为一个kernel肯定不可能覆盖所有的shape，最后加入kernel Family ，使用不同的kernel结构覆盖不同的尺寸特征，

## Slide 19: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
二、动态shape开发功能
运行阶段
输入shape
Dispatch
选择kernel
计算
构建Kernel Family
搜索与验证候选配置
形成 Dispatch 规则
Family A
小尺寸优化
Family B
分块 / 分阶段
Family C
整轴结构
开发阶段
按照硬件参数去设置配置范围
Family
×
Config
×
Shape
记录适用的 Family 与配置
生成运行时选择规则
Notes: 开发阶段就是 生成kernel的时候，会根据不同的shape生成不同的kernel，然后进行kernel结构的优化，优化策略跟原来差距不大，只是验收标准从原来的单一kernel变为多个shape池子的代表shape综合加速比，然后会进行config 的参数便利优化，也是会现根据kernel的算子资料和硬件信息去排除一些明显不合适的配置。最后形成一个分配规则。在运行时根据输入shape选择符合规则的kernel，然后进行计算。第一次运行时有一个开销，后续会直接复用。

## Slide 20: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
二、动态shape开发功能
算子 | 静态方案 |  | 动态方案 | 
 | 加速比 | 耗时（h） | 加速比 | 耗时（h）
Softmax | 1.230× | 2.0 | 1.182× | 5.0
LayerNorm | 1.000× | 1.2 | 1.020× | 4.5
RMSNorm | 0.960× | 1.8 | 1.210× | 3.9
GELU | 1.150× | 1.6 | 1.390× | 4.0
开发时间提升
相对 PyTorch 加速比；每个算子开发完成后随机测试 144 个 Shape。
静态方案面向单一 Shape，动态方案面向目标 Shape 范围。
动态shape的平均性能反而超过了静态shape。
Notes: 接下来进行一些算子的实际开发的静态方案和动态方案的对比验证。加速比时相对于pytorch 厂商的加速比，动态方案会进行144个随机shape测试。可以看到动态方案的开发时间骤升，但是动态shape的平均性能优势反而还超过了静态方案单一shape。分析时有些shape下，现有方案生成的加速比远高于pytorch，所以平均下来，动态方案加速比反而较高。

## Slide 21: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Hong, D. B.; Imani, A.; Ahmed, I. “From Anatomy to Smells: An Empirical Study of SKILL.md in Agent Skills.” arXiv:2607.01456, 2026.
三、Skill修改后验证成本高
原Skill没有修改验证机制：对skill进行简单修改后，需要重新跑一遍算子开发验证
优化①：建立三阶段验证机制
层级 | 验证内容与成本 | 成本
L1 | 静态结构验证 Markdown 规则，平台说明更新 | 分钟级
L2 | Workflow 行为验证 中等成本，检查流程是否按预期工作 | 十分钟级
L3 | 真实算子开发验证 高成本，验证算子开发策略相关修改 | 小时级
Notes: 接下来为skill增加了一个修改后快速验证机制。因为对于原来skill，没有修改验证机制，即使是对skill进行一个简单的修改，也需要重新跑一遍算子开发验证。现在做了两个优化，首先是一个三阶段验证机制，针对不同的修改内容，进行不同层次的验证，如果只是规则契约修改，就进行l1 静态结构验证，几分钟就可以验证完毕，如果是流程的修改，就进行l2层级的验证，如果时算子开发策略相关的修改才需要进行真实算子开发验证

## Slide 22: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
三、Skill修改后验证成本高
优化后
Review 重试
恢复 Artifact继续执行
Build 缓存
Design 缓存
原流程
Review ×
意外停止需要从头执行
Build ✓
Design ✓
思路：各阶段，各子代理，产出并识别可以复用的Artifact。
当因为意外中断算子开发时：从最近有效阶段恢复。
当进行修改验证时：如果仅修改 Review Rule，就从Review继续。
优化②：中间产物复用与断点续跑机制
Notes: 第二个优化是增加了一个中间产物复用与断点续 跑机制，原流程在开发算子时，如果因为意外停止，那么重新开始开发时，需要从头执行 或者 大模型自己去借上流程，存在不确定性。优化后，在各阶段，各子代理可以产出并识别可以复用的中间产物，当当因为意外中断算子开发时，直接读取最近中间产物，从最近有效阶段恢复继续执行即可。当进行l3级别的验证时，也可以跳过前面未修改的部分，降低验证成本。

## Slide 23: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 24
跨平台结构优化
平台专属资料差异大
硬件架构
平台资料分散在整个开发流程中
Yang, J., Jimenez, C. E., Wettig, A., et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. arXiv:2405.15793, 2024.
目前Skill结构分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
编程模型
工具链与环境
跨平台需要多个模块大范围修改，替换成本高
需求分析
代码生成
正确性验证
性能分析
迭代优化
通用开发流程
Workflow；
阶段产物；
验证机制；
Agent 协作。
可复用
进行解耦
平台资料
硬件架构；
编程模型；
开发环境与工具链；
优化方法及高性能案例。
进行替换
算子的开发流程具有通用性
平台资料替换困难
Notes: 首先对目前skill的结构进行分析，算子的开发流程具有通用性，都是从需求分析 代码生成 性能分析 再到优化。但是由于硬件架构的差异和原skill流程平台资料分散在整个开发流程中，导致平台资料替换困难。复用这个框架会出现 新平台skil开发时需要多个模块大范围修改，替换成本高。因此做一个优化，将可复用的开发流程 与 需要进行替换的平台资料 进行解耦。

## Slide 25
通用流程保持不变
需求分析
代码生成
正确性验证
性能分析
迭代优化
交付输出
Workflow + 平台资料库 = 新平台 Operator Skill
Yang, J., Jimenez, C. E., Wettig, A., et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. arXiv:2405.15793, 2024.
开发新平台Skill流程
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
资料来源：
01 Workflow
02 平台资料库
官方资料
环境检测
Microbenchmark
实际开发经验
文件结构不变
内容几乎全部修改
硬件架构
编程环境
算子画像
性能分析
优化方法
支持原语
新平台按需补充修改
（修改程度低）
补充平台信息限制
修改阶段契约
真实硬件验证
复测流程稳定
Notes: 然后开始进行新平台skill的开发。首先时workflow。通用流程不变，但是需要补充平台信息限制，修改必要的阶段契约，以及真实硬件验证和复测流程文档。第二部分进行平台资料库的修改，结构不变，但是内容几乎需要全部修改，需要补充新平台的硬件架构 编程环境 算子画像 性能分析 优化方法 支持原语等。这些信息主要可以通过这几个方式获取。最终组合成为新平台算子开发skill。

## Slide 26
相对 PyTorch 加速比
Skill / 算子 | LayerNorm | Softmax | MatMul
MLU Triton | 1.00× | 1.23× | 0.45×
BANG C | 0.32× | 0.27× | 0.33×
GPU Triton | 1.43× | 1.06× | 0.63×
CUDA C | 1.45× | 1.06× | 0.53×
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
目前已经进行四类skill的开发与验证
统一测试设置
平台：寒武纪 MLU、NVIDIA GPU；
编程模型：Triton、BANG C、CUDA C；
算子：LayerNorm、Softmax、MatMul；
Shape：典型静态 Shape；
精度：FP16 计算，FP32 累加。
性能分析
MatMul 加速比均低于 1×；
BANG C 的三类算子均低于基线；
Skill开发的简单算子基本可以比平
官方算子。
多平台实践结果分析
实验设置与结果分析
Notes: 目前是实现了三个算子开发skill。加上原来优化后的一共是四个。分别为为寒武纪MLU+Triton、寒武纪MLU+BANG C、NVIDIA GPU+Triton、NVIDIA GPU+CUDA C。进行一些算子开发的测试。测试配置：LayerNorm、Softmax、MatMul；FP16计算、FP32累加；指标相对PyTorch加速比。性能（LayerNorm/Softmax/MatMul）：MLU Triton=1.00/1.23/0.45倍，BANG C=0.01/0.05/0.33倍，GPU Triton=1.43/1.06/0.53倍，CUDA C=1.45/1.06/0.33倍。Skill开发的简单算子基本可以比平官方算子，但是bangc平台目前还待优化，优化效果一般。

## Slide 27
开发耗时（小时，从需求输入到通过验证）
多平台实践结果分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
实验设置与结果分析
统一测试设置
平台：寒武纪 MLU、NVIDIA GPU；
编程模型：Triton、BANG C、CUDA C；
算子：LayerNorm、Softmax、MatMul；
Shape：典型静态 / 动态 Shape；
精度：FP16 计算，FP32 累加。
性能分析
BANG C的开发时间最长；
Triton平台算子开发平均时间1.4h；
Chart: 
| MLU Triton | BANG C | GPU Triton | CUDA C
LayerNorm | 1 | 3.5 | 0.8 | 0.7
Softmax | 1.2 | 3.2 | 1 | 0.9
MatMul | 1.8 | 4 | 1.6 | 1.5
Notes: 开发耗时从需求输入到通过验证，单位小时：MLU Triton=1.0/1.2/1.8，BANG C=3.5/3.2/4.0，GPU Triton=0.8/1.0/1.6，CUDA C=0.7/0.9/1.5。算子开发平均时间2h；除了bangc外，平均开发时间1.4h。

## Slide 28: 实习期间工作总结和个人发展计划
工作总结：
在海康威视智能计算平台部的实习过程中，我受益匪浅：
在实际项目中形成了从问题定位、方案设计、实验验证到总结沉淀的完整工作思路；
实习过程中得到许多了来自leader和同事在技术方案、工作方法和生活等方面的指导，对实际研发团队的工作方式 有了更深的理解；
实习过程中我清晰的认识到了自己的优势和不足，同时也在不断提升自己的工作方式与能力。
个人发展计划：
持续补足基础与工程能力；
提升独立承担项目的能力，加强技术汇报与团队协作能力；
继续深耕高性能计算方向，同时保持对新平台、新工具和新技术的学习。
Notes: 至此我的基本工作内容基本汇报完毕，接下来是我的一些工作总结。在海康威视智能计算平台部的实习过程中，我收获了很多，在实际项目中形成了从问题定位、方案设计、实验验证到总结沉淀的完整工作思路。实习过程中得到许多了来自leader和同事在技术方案、工作方法和生活等方面的指导让我受益匪浅，实习过程中我清晰的认识到了自己的优势和不足，许多事情以前是知其然不知其所以然，现在更关注事务和方法更底层的东西，与此同时也在不断提升自己的工作方式与能力。后续我将持续补足基础与工程能力，提升独立承担项目的能力，加强技术汇报与团队协作能力，继续深耕高性能计算方向，同时保持对新平台、新工具和新技术的学习。

## Slide 29
谢谢！
公司总部：杭州市滨江区阡陌路555号
股票代码：002415
客服电话：400-700-5998
www.hikvision.com