## Slide 1: 实习工作总结
霍子昂
2026/09/23

## Slide 2: 目录
自我介绍
实习期间的工作
实习期间工作总结与个人发展计划

## Slide 3: 自我介绍
基本信息
实习工作职责&核心贡献
实习部门 | 智能计算平台部\并行计算平台组\ 并行计算平台2组 | 实习岗位 | AI加速算子开发工程师
实习时间 | 2026年7月1日—至今 | 毕业院校、学历、专业 | 西安电子科技大学-硕士-仪器科学与技术
【工作内容】
1、进行基础算子开发与模型推理简单优化；
2、进行寒武纪算子开发 Skill 的优化；
3、总结了一个开发算子 Skill 的开发方案并多平台验证。
【核心贡献】
1、完成算子 Skill 架构优化与动态 Shape 算子开发方案；
2、总结一个开发算子开发Skill的 开发方案，并在多个平台上完成算子skill开发与验证。

## Slide 4: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 5: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化
GDRAM
(80GB)
Cluster SRAM
(2 MiB / Cluster)
IO-DMA
NRAM
(512 KiB / Core)
WRAM
(512 KiB / Core)
TFU / 计算单元
传输带宽 | GDRAM->SRAM | SRAM->NRAM | SRAM->WRAM
性能 | 1.83TB/s | 699GB/s | 668GB/s
计算单元 | TFU | add/mul | exp
性能 | 6.76TFLOPS | 96GOPS | 58GOPS
平台：寒武纪MLU+triton
实测性能
存储架构：
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 6: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化方式
ST1: 串行执行
ST2: 双缓冲（重叠）
Load
Compute
Load
Compute
Load 0
Compute 0
Load 1
Compute 1
Tiling
分块策略
Reduction
归约优化
Grid
并行策略
Roofline
分析瓶颈
Load 0
例：二级缓存优化
其他优化方式
与算子的实际性能对比
分析算子是访存瓶颈还是计算瓶颈
根据硬件性能
选择优化方式
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 7: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
算子优化
Chart: 
| 早期基线 | Skill 版本 | 手写优化版 | PyTorch (厂商)
性能 | 12.6 | 92.6 | 150.8 | 220.4
TFLOPS
手写算子 | softmax | layernorm | flashattention
相比于pytorch | 1.23x | 1.02 | 0.55
基础基线 Tile/Grid 多级缓冲 官方算子
例：MatMul：分块与流水优化
达到厂商 GEMM 的 68.4%：
扩大有效 Tile，提高数据复用；
双缓冲提高计算单元利用率。
其他算子
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 8: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
Nano-vllm模型部署推理优化
相同请求重复计算
复用前缀KV cache显存压力大
CPU Offload开销大
背景：在mlu平台使用vllm进行部署推理时经常遇到下面的问题
解决方法：MLU L1 + CPU L2 分层 Prefix KV Cache
项目目标：
扩大 KV Cache 容量；
降低 Prefix HIT 场景 TTFT；
降低 CPU ↔ MLU 搬运开销。
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 9: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
MLU L1 + CPU L2 分层 Prefix KV Cache
用户请求
两级Prefix查询
L1命中（MLU）
复用KV Cache
L2命中（CPU）
搬运+复用KV Cache
均未命中
Prefill计算
后续计算
MLU590（80GB)
Qwen3-8B
Nano-vllm
BF16
主要问题变为：l2命中之后，数据如何搬运的更快。
整体架构
平台

## Slide 10: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：数据布局优化
B0
B1
B2
B3
Layer 0
Layer 1
Layer 2
Layer 35
⋮
…
L0
L1
L2
L3
…
L35
Block 0
Block 1
Block 2
Block N
⋮
…
恢复 Block 0
只需连续读取
L0
L1
L2
…
L35
一次传输
按 Layer 分散，访问 stride 大
MLU与cpu拷贝数据慢
按 Block 搬运，Block内部数据连续
优化前：Layer-Major 布局
优化后：Block-Major 布局
搬运性能提升（4096 tokens）
Store：307.8 ms → 19.3 ms （16.0×）
Load：398.7 ms → 29.8 ms （13.4×）
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 11: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：传输优化
请求 A
Prefix X
请求 B
Prefix X
请求 C
Prefix X
合并
CPU → MLU：加载一次
A 复用
B 复用
C 复用
Compute
Stream
计算流
Transfer
Stream
传输流
Prefill /
Attention
Attention
Attention
Pack
MLU
D2H
异步
H2D
异步
Unpack
MLU
记录 Event
KV 写完成
等待 Event
KV 加载完成
计算 / 搬运重叠
权重量化
LRU 缓存管理
INT8 KV 量化
自适应异步
1. 并发加载合并
2. 异步传输与流依赖
3. 其他优化
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 12: 实习任务一：Mlu平台算子优化与vllm优化
vllm优化：实验结果
指标 | 优化前 | 优化后 | 变化 / 说明
KV Store 耗时 | 307.8 ms | 19.3 ms | 加速 16.0×
KV Load 耗时 | 398.7 ms | 29.8 ms | 加速 13.4×
Prefix HIT 场景 TTFT | 435.9 ms | 107.8 ms | 缩短 75.3%
KV Cache 容量 | 1×（基准） | 约 2× | INT8 KV 量化
峰值吞吐 | — | 2158.1 tok/s | 优化后峰值
耗时指标测试条件：4096 tokens
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 13: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 14: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Hong, D. B.; Imani, A.; Ahmed, I. “From Anatomy to Smells: An Empirical Study of SKILL.md in Agent Skills.” arXiv:2607.01456, 2026.
原始 Skill 已具备完整开发流程
需求输入
Main
Code-Gen
Code-Review
Optimize
Kernel 交付
使用中遇到的问题
开发算子时间长
Token消耗高
只支持静态kernel
修改后验证成本高
例子：输入 4096*8192的softmax算子，开发时间三小时，消耗200万token，加速比0.87
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 15: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
一、算子开发时间长&Token消耗高
primitive / rules
hardware / profiler
Main
Code-Gen
Review
Optimize
primitive / rules
hardware / profiler
primitive / rules
hardware / profiler
重复资料存储，导致子skill臃肿
优化①：将流程与资料解耦，各个子代理按需加载共享参考资料
优化案例1：平台规则合并
原 20+ 文件：Grid 上限、NRAM、CUDA→MLU
num_warps、Persistent Kernel 等平台约束
share/mlu/references/rules.md
原始结构：
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 16: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
一、算子开发时间长&Token消耗高
优化②：按需优化，依据算子类型与 Profile 信号筛选策略，减少无效和重复优化
深度优化（内存 / 指令 / 流水）
连续 3 轮无性能提升
且 Profile 无新建议？
结束优化
是
正确的 Kernel
基础优化（基础配置）
Retiling（Tile / Block）
Reduce（规约相关）
Grid（并行策略）
Config（num_warps 等）
否
缺点：
算子不一定使用所有的优化策略
结束优化条件太苛刻。
性能分析
算子分类与瓶颈分析
优化策略选择
针对性优化
优化：
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 17: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
优化③：合并子代理，尽量选择合适的子代理进行合并。需要读取相同的资料，本身
任务量较小
一、算子开发时间长&Token消耗高
1. 需求理解
2. 语义分析
3. Mapping 设计
4. Kernel 设计
5. 代码生成
6. 测试生成
7. 自检与整理
Design Agent 步骤 1–4
Build Agent 步骤 5–6
Verify Agent 步骤 7
 | 消耗token | 消耗token
softmax | 186万 | 94万
layernorm | 143万 | 80万
kernel正确性：
理论上： 大模型能力变强，新阶段任务
不重且选择融合的都是高度重叠的阶段；
实际测试： 进行数十种算子开发测试，
新旧版本生成近乎一致。
合并优化
原本Kernel 生成阶段
结果：
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 18: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
二、动态shape开发功能
运行阶段
输入shape
Dispatch
选择kernel
计算
构建Kernel Family
搜索与验证候选配置
形成 Dispatch 规则
Family A
小尺寸优化
Family B
分块 / 分阶段
Family C
整轴结构
开发阶段
按照硬件参数去设置配置范围
Family
×
Config
×
Shape
记录适用的 Family 与配置
生成运行时选择规则
静态 Kernel 结构已经限制尺寸。
其他 Shape 上性能明显下降。
原方案限制
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 19: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
二、动态shape开发功能
值为相比pytorch官方算子的加速比；
每个算子开发完成之后随机测试144个shape。
开发时间提升。
动态shape时，有些Shape加速比很高，有些不高，采用平均结果。
算子 | 静态方案 |  | 动态方案 | 
 | 加速比 | 耗时（h） | 加速比 | 耗时（h）
Softmax | 1.230× | 2.0 | 1.182× | 5.0
LayerNorm | 1.000× | 1.2 | 1.020× | 4.5
RMSNorm | 0.960× | 1.8 | 1.300× | 3.9
GELU | 1.150× | 1.6 | 1.490× | 4.0
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 20: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
Hong, D. B.; Imani, A.; Ahmed, I. “From Anatomy to Smells: An Empirical Study of SKILL.md in Agent Skills.” arXiv:2607.01456, 2026.
三、Skill修改后验证成本高
原Skill没有修改验证机制：对skill进行简单修改后，需要重新跑一遍算子开发验证
优化①：建立三阶段验证机制
层级 | 验证内容与成本 | 成本
L1 | 静态结构验证 Markdown 规则，平台说明更新 | 分钟级
L2 | Workflow 行为验证 中等成本，检查流程是否按预期工作 | 十分钟级
L3 | 真实算子开发验证 高成本，验证算子开发策略相关修改 | 小时级
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 21: 实习任务二：寒武纪算子开发SKILL优化
三、Skill修改后验证成本高
优化后
Review 重试
恢复 Artifact继续执行
Build 缓存
Design 缓存
原流程
Review ×
意外停止需要从头执行
Build ✓
Design ✓
思路：每一个阶段，每一个子代理，都产出并识别可以复用的Artifact。
当因为意外中断算子开发时：从最近有效阶段恢复。
当进行修改验证时：如果仅修改 Review Rule，就从Review继续。
优化②：中间产物复用与断点续跑机制
Notes: 通过阶段拆分，多 Agent 协作，完整验证流程保障稳定交付。

## Slide 22: 目录
实习期间的工作①
实习期间的工作②
实习期间的工作③

## Slide 23
跨平台结构优化
Workflow
阶段产物
验证机制
Agent 协作
硬件架构
编程模型
开发环境与工具链
优化方法及高性能案例
可复用
进行替换
进行解耦
需求分析
代码生成
正确性验证
性能分析
迭代优化
①平台专属资料差异大
硬件架构 编程模型 工具链与环境
②平台知识分散在整个开发流程中
导致
Yang, J., Jimenez, C. E., Wettig, A., et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. arXiv:2405.15793, 2024.
目前Skill结构分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
算子的开发流程具有通用性
①
平台资料替换困难
②
跨平台需要多个模块大范围修改，替换成本高。
通用开发流程：
平台资料：
Notes: 算子的开发流程具有通用性，但是由于
硬件架构的差异和原skill流程与
各种专属信息相互耦合，无法简单修改复用。

## Slide 24
通用流程保持不变
需求分析
代码生成
正确性验证
性能分析
迭代优化
补充平台信息限制
修改阶段契约
真实硬件验证
复测流程稳定
交付输出
新平台按需补充修改
（修改程度低）
官方资料
环境检测
Microbenchmark
实际开发经验
硬件架构
编程环境
算子画像
性能分析
文件结构不变
内容几乎全部修改
优化方法
支持原语
Workflow + 平台资料库 = 新平台 Operator Skill
Yang, J., Jimenez, C. E., Wettig, A., et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. arXiv:2405.15793, 2024.
开发新平台Skill流程
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
资料来源：
01 Workflow
02 平台资料库
Notes: 第一阶段明确目标平台（GPU、MLU、Ascend或其他）、编程后端（Triton、CUDA C、BANG C、Ascend C等）、环境版本及算子需求。精度示例为FP16、BF16、FP32，性能指标为相对基线或绝对值。第二阶段复用已验证的方法，不重新设计流程。第三阶段补齐可执行机制：执行阶段生成Kernel/Test/Script，经编译、运行、精度、性能Gate检查，PASS进入下一阶段，FAIL进入自动或人工Retry，也可Fallback；保留Artifact并利用Cache加速迭代。第四阶段按规范封装为<platform>-operator V0。第五阶段依次检查L1基础能力、L2平台行为、L3典型算子，并输出测试结果与问题清单。第六阶段根据结果持续优化，形成稳定、可恢复、可复用且工程规范完善的Skill。后续扩展算子类型、Shape、精度、平台及社区分享。验证失败时分别定位Workflow、Platform Knowledge、Optimization问题，修改流程、补充平台知识、完善优化规则后重新测试，直至满足要求。

## Slide 25
相对 PyTorch 加速比
Skill / 算子 | LayerNorm | Softmax | MatMul
MLU Triton | 1.00× | 1.23× | 0.45×
BANG C | 0.01× | 0.05× | 0.33×
GPU Triton | 1.43× | 1.06× | 0.63×
CUDA C | 1.45× | 1.06× | 0.53×
多平台实践结果分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
目前已经进行四类skill的开发与验证。
实验设置与结果分析
统一测试设置
平台：寒武纪 MLU、NVIDIA GPU；
编程模型：Triton、BANG C、CUDA C；
算子：LayerNorm、Softmax、MatMul；
Shape：典型静态 / 动态 Shape；
精度：FP16 计算，FP32 累加。
性能差距
MatMul 加速比均低于 1×；
BANG C 的三类算子均低于基线；
继续补充 Tiling / Memory / Compute
知识与高性能 Reference。
Notes: 测试配置：统一测试集，LayerNorm、Softmax、MatMul；典型静态与动态Shape；FP16计算、FP32累加；指标包括相对PyTorch加速比、开发耗时及正确性。四类Skill为寒武纪MLU+Triton、寒武纪MLU+BANG C、NVIDIA GPU+Triton、NVIDIA GPU+CUDA C。
性能（LayerNorm/Softmax/MatMul）：MLU Triton=1.00/1.23/0.45倍，BANG C=0.01/0.05/0.33倍，GPU Triton=1.43/1.06/0.53倍，CUDA C=1.45/1.06/0.33倍。加速比小于1表示慢于PyTorch基线。
开发耗时从需求输入到通过验证，单位小时：MLU Triton=1.0/1.2/1.8，BANG C=3.5/3.2/4.0，GPU Triton=0.8/1.0/1.6，CUDA C=0.7/0.9/1.5。
本组结果支持方法可复用、可迁移，但MatMul表现和BANG C整体性能暴露平台知识不足。通过定位问题、补充Platform Profile、优化规则及参考实现持续完善。具体设备型号、软件版本、完整Shape清单及统计口径未随图片提供，数值按原图报告，未独立复测。

## Slide 26
开发耗时（小时，从需求输入到通过验证）
Chart: 
| MLU Triton | BANG C | GPU Triton | CUDA C
LayerNorm | 1 | 3.5 | 0.8 | 0.7
Softmax | 1.2 | 3.2 | 1 | 0.9
MatMul | 1.8 | 4 | 1.6 | 1.5
多平台实践结果分析
实习任务三： 算子开发 Skill 指南
实验设置与结果分析
统一测试设置
平台：寒武纪 MLU、NVIDIA GPU；
编程模型：Triton、BANG C、CUDA C；
算子：LayerNorm、Softmax、MatMul；
Shape：典型静态 / 动态 Shape；
精度：FP16 计算，FP32 累加。
性能差距
MatMul 加速比均低于 1×；
BANG C 的三类算子均低于基线；
继续补充 Tiling / Memory / Compute
知识与高性能 Reference。
Notes: 测试配置：统一测试集，LayerNorm、Softmax、MatMul；典型静态与动态Shape；FP16计算、FP32累加；指标包括相对PyTorch加速比、开发耗时及正确性。四类Skill为寒武纪MLU+Triton、寒武纪MLU+BANG C、NVIDIA GPU+Triton、NVIDIA GPU+CUDA C。
性能（LayerNorm/Softmax/MatMul）：MLU Triton=1.00/1.23/0.45倍，BANG C=0.01/0.05/0.33倍，GPU Triton=1.43/1.06/0.53倍，CUDA C=1.45/1.06/0.33倍。加速比小于1表示慢于PyTorch基线。
开发耗时从需求输入到通过验证，单位小时：MLU Triton=1.0/1.2/1.8，BANG C=3.5/3.2/4.0，GPU Triton=0.8/1.0/1.6，CUDA C=0.7/0.9/1.5。
本组结果支持方法可复用、可迁移，但MatMul表现和BANG C整体性能暴露平台知识不足。通过定位问题、补充Platform Profile、优化规则及参考实现持续完善。具体设备型号、软件版本、完整Shape清单及统计口径未随图片提供，数值按原图报告，未独立复测。

## Slide 27: 实习期间工作总结和个人发展计划
工作总结：
在海康威视智能计算平台部的实习过程中，我受益匪浅：
在实际项目中形成了从问题定位、发干设计、实验验证到总结沉淀的完整工作思路；
实习过程中得到许多了leader和同事在技术方案、问题定位、工作方法等方面的指导，对实际研发团队的工作方式 有了更深的理解；
实习过程中我清晰的认识到了自己的优势和不足，同时也在不断改进自己的工作方式与总结能力。
个人发展计划：
持续补足基础与工程能力；
提升独立承担项目的能力，加强技术汇报与团队协作能力。
继续深耕算子优化方向，同时保持对新平台、新工具和新技术的学习。

## Slide 28
谢谢！
公司总部：杭州市滨江区阡陌路555号
股票代码：002415
客服电话：400-700-5998
www.hikvision.com